## Slide 1
Elektromotor Bausatz Anleitung

## Slide 2
In der Abbildung sind die Teile des Sets zu sehen. Zusätzlich werden eine Schere und ein Schraubenzieher benötigt.
Krokodilklemmen
Batteriefach
Schrauben
Winkel
Propeller
Magnete
Füße
Lochplatte
Säulen
Füße
Rotor
Schleifkontakte
T-Elemente

## Slide 3
Schraube die weißen Füße bei den Ecken der Platte an.
7mm

## Slide 4
Schraube die Träger für den Rotor wie abgebildet auf der Platte fest. Verwende die 4mm-Schrauben.
oberstes Loch
Lücke ca. 2-3 mm
Achse
4mm

## Slide 5
Baue die Magnethalter und die Schleifkontakte wie abgebildet zusammen. Verwende die 7mm-Schrauben.
Vertiefung (Nordpol)
Erhebung (Südpol)
7mm

## Slide 6
Befestige die Magnethalter auf der Lochplatte. Verwende dafür die 4mm-Schrauben.
Vertiefung (Nordpol)
Erhebung (Südpol)

## Slide 7
Schraube die Winkel mit den Schleifkontakten mit den 7mm-Schrauben auf die Platte. Die Schleifkontakte müssen eng aufliegen.
7mm
Schleifkontakte eng anliegend

## Slide 8
Entferne mit der Schere vom Ende des Kabels ca. 1 cm der Isolierung. Verbinde den Draht wie abgebildet mit der Klemme. Stecke die Hülse wieder auf.

## Slide 9
Schraube das Batteriefach an die abgebildete Position fest. Verwende dafür die 4mm-Schrauben. Stecke den Propeller auf.
4mm

## Slide 10
Setze die Batterien und befestige die Krokodilklemmen an den Schleifkontakten. Stoße den Rotor an. Bitte nur für ein paar Sekunden betreiben. Vorsicht, der Rotor wird heiß. Nach dem Versuch die Batterie aus dem Fach nehmen.