## Slide 1
Elektromotor (Dreifach-T-Anker) Erklärung

## Slide 2
Eisenkern (Dreifach-
T-Form)
Kupfer-spule
Kommutator
(Stromwender)
Schleif-kontakt
Drehachse
Aufbau: Rotor

## Slide 3
Eisenkern (Dreifach
T-Form)
Kupfer-spule
Kommutator
(Stromwender)
Schleif-kontakt
Drehachse
Stator (Magnet)
Rotor
Gleichspannung
Aufbau: Elektromotor

## Slide 4
Zu einem Elektromotor gehören zwei Bestandteile:
Anmerkung: Der dargestellte Rotor ist ein „Dreifach-T-Anker“. (Form von drei Buchstaben „T“)
Der Kommutator (Stromwender) ist fest mit dem Rotor verbunden. Er besteht aus metallischen Segmenten, die zueinander isoliert sind. Die Segmente sind mit den Spulen verbunden (s. Aufbau).
Durch Schleifkontakte wird ein schleifender Kontakt mit den Polen einer Elektrizitätsquelle für Gleichspannung hergestellt. Es werden stets nur zwei der drei Segmente des Kommutators berührt.
Stator: feststehender Magnet
Rotor: drehbare Spule

## Slide 5
Linke-Hand-Regel / Schrauben-Regel
Hält man die linke Hand entlang der Spulenachse und lässt die Finger in die Bewegungsrichtung der Elektronen zeigen, so deutet der Daumen in die Richtung der austretenden magnetischen Feldlinien (Nordpol).
Wiederholung

## Slide 6
Funktionsweise
N
S
S

## Slide 7
Funktionsweise
Wegen dem Stromfluss durch die Spule besitzt der Rotor das dargestellte Magnetfeld.
Dadurch dreht sich der Rotor im Uhrzeigersinn.
Zwischen dem Stator und den Spulen des Rotors gibt es magnetische Anziehung und Abstoßung.
Der Kommutator sorgt dafür, dass bei jedem senkrechten Gegenüberstehen von Spule und Magnet der Stromfluss geändert und damit das Magnetfeld der Spule umgepolt wird. Aus der Anziehung (z. B. N-S) wird so eine Abstoßung (N-N), die den Roter weiter dreht.