## Slide 1
Elektromotor

## Slide 2
Der Elektromotor

## Slide 3
Wiederholung
Bisher ist es uns gelungen, eine Spule um 180° zu drehen, jedoch nicht weiter ...
Wie kann die Drehbewegung
weitergehen?
Welches Problem ergibt sich nach mehreren Umpolungen?

## Slide 4
Bestandteile eines Elektromotors

## Slide 5
Aufbau des Rotors (Doppel-T-Anker)
Eisenkern (Doppel-
T-Form)
Kupfer-spule
Kommutator
(Stromwender)
Schleif-kontakt
Drehachse

## Slide 6
Eisenkern (Doppel-
T-Form)
Kupfer-spule
Kommutator
(Stromwender)
Schleif-kontakt
Drehachse
Stator (Magnet)
Rotor
Gleichspannung
Aufbau des Elektromotors (mit Doppel-T-Anker)
AB

## Slide 7
Zu einem Elektromotor gehören zwei Bestandteile:
Anmerkung: Der dargestellte Rotor ist ein „Doppel-T-Anker“. (Form von zwei Buchstaben „T“)
Der Kommutator (Stromwender) ist fest mit dem Rotor verbunden. Er besteht aus zwei metallischen Halbringen, die voneinander isoliert sind. Jeder Halbring ist mit einem Ende der Spule verbunden.
Durch Schleifkontakte wird ein schleifender Kontakt mit den Polen einer Elektrizitätsquelle für Gleichspannung hergestellt.
Stator: feststehender Magnet
Rotor: drehbare Spule

## Slide 8
Aufbau
Beschreibung
Versuch 1: Magnetpole des Rotors
Anker
Magnet-nadel
Der Doppel-T-Anker ist drehbar gelagert. An dem Kommutator liegt eine Gleichspannung (von 5 Volt) an.
(a) Der Anker befindet sich in der skizzierten Position. Mit einer Magnetnadel wird die magnetische Polung untersucht.
(b) Der Anker wird um 90° (gegen Uhrzeigersinn) gedreht. Die magnetische Polung wird wieder untersucht.
AB

## Slide 9
Die Magnetnadeln nehmen die dargestellten Ausrichtungen an. Die magnetische Umpolung ereignet sich, wenn der Anker die waagrechte Lage überschritten hat.
Beobachtung
(a)
(b)

## Slide 10
Linke-Hand-Regel / Schrauben-Regel
Hält man die linke Hand entlang der Spulenachse und lässt die Finger in die Bewegungsrichtung der Elektronen zeigen, so deutet der Daumen in die Richtung der austretenden magnetischen Feldlinien (Nordpol).
Regel
Wiederholung

## Slide 11
(a)
N
S
X
Y

## Slide 12
(b)
N
S
X
Y

## Slide 13
Übergang zwischen (a) und (b):
(a)
(b)

## Slide 14
Erklärung
Nach der waagrechten Lage werden die Halbringe umgepolt und der Strom fließt in der umgekehrten Richtung durch die Spule. Dadurch ändert sich die magnetische Polung.
(a)
X
Y
(b)
X
Y
AB

## Slide 15
Zu Beginn muss der Rotor angestoßen werden.
Der Versuchsaufbau für den Elektromotor wird betrieben. Ein Doppel-T-Anker kommt zum Einsatz. Als Elektrizitätsquelle wird ein Netzgerät für Gleich-spannung verwendet.
Beobachtung
Aufbau
Beschreibung
Versuch 2: Elektromotor
An einer Stelle bleibt der Rotor bevorzugt stehen.
Ab einer bestimmten Spannung bewegt sich der Rotor ohne Unterbrechung.
AB

## Slide 16
Wegen dem Stromfluss durch die Spule besitzt der Rotor das dargestellte Magnetfeld.
Der Anker erreicht den Totpunkt und über-windet diesen durch seine Trägheit.
Ablauf
(2)
Anziehung (N–S und S–N) und Abstoßung
(N–N und S–S) zwischen Rotor und Stator.
Rotor dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn.
In diesem Moment fließt durch die Spule kein Strom; der Rotor besitzt kein Magnetfeld.
(1)
AB

## Slide 17
Situation wie in Bild 1
Der Kommutator hat die Stromrichtung in der Spule geändert. Der Rotor ist magnetisch umgepolt.
(3)
(4)
Der Rotor dreht sich weiter. (Anziehung und Abstoßung zwischen Stator und Rotor)
AB

## Slide 18
Animation startet automatisch
Ablauf

## Slide 19
Erklärung
Der Kommutator dreht die Stromrichtung in der Ankerspule nach dem Totpunkt um. Dadurch ändert sich die magnetische Polung des Ankers. Gleichnamige magnetische Pole stehen sich gegenüber; die Rotation geht weiter.
In der waagrechten Lage hätte sich der Anker vollständig zum Magnetfeld des Stators ausgerichtet, und würde somit stehen bleiben. Diese Position wird Totpunkt genannt.
Die Rotation des Ankers kommt durch die Anziehung bzw. Abstoßung zwischen Stator und Rotor zustande.
Energieumwandlung: elektrische Energie –> mechanische Energie
Der Anker überwindet den Totpunkt mithilfe seiner Trägheit.

## Slide 20
Weiterentwicklung des Elektromotors
Problem: Bei langsamer Drehung oder nach dem Abschalten bleibt die Spule oft im Totpunkt stehen
Lösung: „Dreifach-T-Anker“
Problem: Der Doppel-T- und der Dreifach-T-Anker laufen unruhig.
Lösung: „Trommelanker“ mit zwölf Segmenten

## Slide 21
Die Schraube mit dem Magneten rotiert.
Ein zylinderförmiger Neodyn-Magnet wird an den Kopf einer Schraube gehängt. Die Spitze der Schraube hängt an dem Pluspol einer 1,5 V-Batterie. Mit einem Draht wird der Minuspol seitlich an den Kopf der Schraube verbunden.
Beobachtung
Aufbau
Beschreibung
Zusatz-Versuch: Homopolar-Motor (von Michael Faraday)
Kupfer-
Draht
Schraube
Neodym-Magnet *
* Magnetpole durch Farben veranschaulicht
Batterie
(1,5 V)

## Slide 22
Erklärung
U
V
W
=> Die Folge sind Lorentzkräfte. Diese Kräfte bewirken die Rotation.
In dem Versuch bewegen sich Elektronen durch das Magnet-feld des Neodyn-Magnets.
Ursache
Elektronen-
stromrichtung
Vermittlung
Magnetische
Feldrichtung
Wirkung
Lorentzkraft

## Slide 23
Beispiel 1: Hand-Rührgerät

## Slide 24
Beispiel 2: Ventilator

## Slide 25
Beispiel 3: CD/DVD-Laufwerk

## Slide 26
Beispiel 4: CPU-Lüfter

## Slide 27
Beispiel 5: Waschmaschine

## Slide 28
Beispiel 6: Ferngesteuertes Spielzeugauto

## Slide 29
Beispiel 7: Anlasser im Auto

## Slide 30
Beispiel 8: Fön

## Slide 31
Beispiel 9: Staubsauger

## Slide 32
Beispiel 10: Züge

## Slide 33
Beispiele
Hand-Rührgerät
Ventilator
CD/DVD-Laufwerk
CPU-Lüfter
Waschmaschine
Ferngesteuertes Spielzeugauto
Anlasser im Auto
Fön
Staubsauger
Züge

## Slide 34
Geschichte
1820 Hans Christian Oersted Entdeckung, dass ein Strom
durchflossener Leiter eine Kompassnadel ablenken kann
1821 Michael Faraday Entwicklung eines homopolaren Elektromotors
1834 Herman Jacobi Erster praxistauglicher Elektromotor
1838 Herman Jacobi Erste Anwendung des Elektromotors: Antrieb für ein Boot (Beförderung von 6 Personen; 220 Watt)
1822 Peter Barlow Entwicklung des „Barlow-Rades“
Ab 1838 Konstruktion von Arbeitsmaschinen mit Elektromotoren