## Slide 1
Spule im Magnetfeld

## Slide 2
Spule im Magnetfeld

## Slide 3
Aufbau
Beschreibung
Versuch 1: Spule im Magnetfeld
Eine Spule (wenige dicke Wdg.) wird relativ straff aufgehängt und entsprechend der Skizze zwischen den Polen eines Hufeisenmagnets gebracht. Die Spulenenden werden mit einem Netzgerät (für Gleich-spannung) verbunden.
(a) Die Stromstärke wird schritt-weise erhöht.
(b) Die Polung wird geändert.
AB

## Slide 4
(a) Bei zunehmender Stromstärke wird die Spule immer weiter aus ihrer Ausgangslage gedreht, jedoch höchstens um 90°.
Beobachtung
(b) Die Drehung erfolgt in die entgegengesetzte Richtung.
(von oben gesehen)
(b)
(a)

## Slide 5
Linke-Hand-Regel / Schrauben-Regel
Hält man die linke Hand entlang der Spulenachse und lässt die Finger in die Bewegungsrichtung der Elektronen zeigen, so deutet der Daumen in die Richtung der austretenden magnetischen Feldlinien (Nordpol).
Regel
Wiederholung

## Slide 6
(a)
(b)
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
(von oben gesehen)
N
S
N
S

## Slide 7
Erklärung
(a)
(b)
N
S
N
S
AB

## Slide 8
=> Die Spule dreht sich so weit, bis die Rückstellkraft der Aufhängung ebenso groß ist wie die magnetische Kraft.
Durch den Stromfluss wird die Spule zum Elektromagneten mit magnetischem Nordpol und Südpol.
Je größer die Stromstärke ist, desto stärker ist das Magnetfeld der Spule.
=> Die Spule wird um einen bestimmten Winkel gedreht, da sich die Magnetpole der Spule und die Magnetpole des Hufeisenmagneten abstoßen bzw. anziehen.

## Slide 9
Durch verschiedene Ausgangslagen der Spule wird geprüft, wie groß die maximale Drehung der Spule sein kann.
Aufbau
Beschreibung
Versuch 2: Maximaler Drehwinkel
(analog zu V3)
Der maximale Drehwinkel beträgt 180°.
Beobachtung

## Slide 10
Fließt elektrischer Strom durch eine Spule, die sich in einem äußeren Magnetfeld befindet, so kann sich die Spule drehen, jedoch maximal um 180°.
Ergebnis
Wie könnte die Drehbewegung
weitergehen?
Welches Problem ergibt sich nach mehreren Umpolungen?

## Slide 11
Beispiel 1: Drehspulinstrument (Stromstärkemessgerät)
Verwendung
Analoge Messung der Stromstärke (in Ampere)

## Slide 12
Skala
Zeiger
Rückstell-feder
Spule mit Eisenkern
Anschlussklemmen
Magnet
Aufbau

## Slide 13
Ein Elektromagnet befindet sich in einem Magnetfeld und ist gegen eine Spiralfeder drehbar gelagert.
Aufbau
Die Spulenenden sind mit den Anschlussklemmen verbunden.
Ein am Elektromagnet angebrachter Zeiger deutet auf eine Skala; im Ruhezustand wird 0 Ampere angezeigt.
AB

## Slide 14
N
S
N
S

## Slide 15
Funktionsweise
* Je weiter die Feder ausgelenkt ist, desto größer ist deren Rückstellkraft.
In dem auszumessenden Stromkreis fließt Strom
=> Strom bestimmter Stärke fließt durch den Elektromagnet
=> Elektromagnet besitzt Magnetfeld bestimmten Betrags
=> Magnetische Kraft bestimmten Betrags wirkt zwischen dem
Elektromagneten und dem äußeren Magnetfeld
=> Bestimmte Ausrichtung gegen die Federkraft möglich* (bis zum Kräftegleichgewicht)
=> Auf der Skala wird ein bestimmter Wert angezeigt

## Slide 18
Beispiel 2: Elektromotor